## Slide 1
1. 全体フロー：baseline fitting をどこで行うか
入力 row ごとの処理・coadd 時の前処理・coadd 後の任意 post-baseline を分けて理解する
入力スペクトル 1 row = 1 spectrum
raw / calibrated / baseline未処理
BSL_* はこの row 自身に対する結果
入力
baseline.py apply=True baseline fit を行い，実データから baseline を差し引く
BSL_RMS を計算して保存
BSL_APPLIED=True
BSL_WINF / BSL_POLY / BSL_COEF / BSL_SCALE を保存
または
baseline.py apply=False baseline fit はするが，スペクトル自体は変更しない
BSL_RMS のみ評価して保存
BSL_APPLIED=False
表示用の BSL_WINF / BSL_COEF は保存しない
coadd.py の pre-coadd 処理 baseline_vwin: 各入力 row で baseline を引いてから residual の RMS で重み付け
rms_vwin: 各入力 row で RMS だけ評価し，入力スペクトル自体は引かない
重みは w = 1 / σ² を基本とする
加算
coadd 出力 row まず WGT_* を保存
WGT_* は「なぜその重みになったか」の provenance
この段階では BSL_* を持たないことがある
post-coadd baseline（任意） coadd 後の 1 本のスペクトル自身に対して baseline fit / subtraction を行う
ここで初めて，出力 row 自身の BSL_* を確定させる
profile_view で baseline/window を見せたいなら，ここを実行する
任意
最終出力 post-baseline あり → WGT_* + BSL_*
post-baseline なし → WGT_* のみ
OTF で BSL_RMS を使いたいなら，最終 row に BSL_RMS が必要
重要：pre-coadd の baseline と post-coadd の baseline は目的が違う。
前者は「重み付けのための前処理」，後者は「最終スペクトル自身の baseline 状態の確定」。
BSL_RMS は重要なので，apply=False でも保持してよい。
ただし，表示用 metadata を残すかどうかは別問題。
設計の核：
BSL_* = このスペクトル自身の baseline 結果
WGT_* = coadd が使った重みの由来
この分離を崩さない。
Notes: [Sources] - Internal project discussion and package design decisions in this conversation.

## Slide 2
2. BSL_* / WGT_* / 使用先の関係
どの列が何を意味し，どの downstream が何を読むかを明示する
BSL_* の意味 BSL_RMS: line-free residual の std
BSL_APPLIED: 実データへ baseline subtraction を適用したか
BSL_WINF / BSL_POLY: fit 条件
BSL_COEF / BSL_SCALE: fit の再現用 metadata
原則として「その row 自身」に対する結果だけを書く
WGT_* の意味 WGT_MODE / WGT_SRC: 重みの方式と由来
WGT_VWIN / WGT_POLY / WGT_BIN: 重み計算の条件
WGT_INPUT_SUB: 入力 row に baseline subtraction をしたか
coadd の provenance を残す列であり，baseline 表示用ではない
profile_view / montage / grid の表示条件 baseline curve や fit window を表示してよいのは，
BSL_APPLIED=True かつ BSL_COEF が存在するときだけ
RMS だけ計算した row では，baseline/window を表示しない
ただし BSL_RMS の数値自体は表示してよい
≠
読む
OTF package / map_3d / gridder との関係 OTF 側は BSL_RMS を重みに使うことがある
したがって，coadd 後の最終 row をさらに OTF へ渡すなら，その row に BSL_RMS が必要
post-coadd baseline をしない場合は，後段で baseline.py を回して BSL_RMS を作る
WGT_* は OTF の重み入力ではなく，「coadd 時にどう重みを作ったか」の記録
stale metadata を残してはいけない理由 coadd 出力 row は代表入力 row をコピーして作ることがある
このとき入力 row の BSL_COEF などが残ると，viewer が「baseline 済み」と誤解する
したがって post-baseline をしない出力では BSL_* を完全 purge する
この purge は今回の修正で必須項目になった
実務上の判断： viewer で baseline/window を見たいか，OTF で BSL_RMS を使いたいか，coadd では provenance だけ残せばよいか，を分けて考える。
Notes: [Sources] - Internal project discussion and package design decisions in this conversation.

## Slide 3
3. 典型ケース集：どの設定で何が起こるか
迷いやすいケースを設定・出力列・表示・使用先で整理する
ケース
設定
最終 row の列
viewer / OTF でどう見えるか
備考
A
baseline.py
apply=True
BSL_RMS
BSL_APPLIED=True
BSL_WINF / BSL_COEF あり
viewer: baseline/window 表示可
OTF: BSL_RMS をそのまま使える
最も素直な baseline 済み row
B
baseline.py
apply=False
BSL_RMS のみ
BSL_APPLIED=False
表示用 BSL_* なし
viewer: baseline/window は出さない
OTF: BSL_RMS は使える
RMS評価だけ欲しいとき
C
coadd
baseline_vwin=...
post_baseline_vwin=None
WGT_* のみ
BSL_* は purge
viewer: baseline/window 不可
OTF: 後段で BSL_RMS 作成が必要
coadd の provenance だけ残す
D
coadd
baseline_vwin=...
post_baseline_mode="inherit_all"
WGT_* + BSL_*
post-coadd の BSL_RMS あり
viewer: baseline/window 表示可
OTF: BSL_RMS を使える
最終 row も baseline 済みにしたいとき
E
coadd
mode="rms"
入力 row の BSL_RMS を使用
WGT_SRC="input_bsl_rms"
必要なら post-baseline は別途
viewer: post-baseline しなければ不可
OTF: 出力 row の BSL_RMS は別問題
既存 BSL_RMS を重みに再利用
inherit_all の優先順位：まず pre-coadd 条件を既定値として継承し，その後で個別 post_baseline_* 明示値があればそれで上書きする。
Notes: [Sources] - Internal project discussion and package design decisions in this conversation.